## Slide 1: PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Elektrotehnički fakultet
Katedra za telekomunikacije
Beograd, 2011/2012.

## Slide 2
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Program predmeta
i način polaganja

## Slide 3: Nastavnici i organizacija rada
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Predavanja – ponedeljak, 18-20h (sala 309)
Predrag Ivaniš (predrag.ivanis@etf.rs , Paviljon 2, desno od RC)
U okviru predavanja studenti se upoznaju sa teorijskim osnovama i primenama osnovnih tehnika analogne i digitalne obrade i prenosa telekomunikacionih signala – 2 časa nedeljno.
Vežbe – sreda, 18-20h (sala 309)
Vesna Blagojevic (vesna.golubovic@etf.rs , sala 109)
Računske vežbe razmatraju konkretne probleme izloženih tehnika i metoda obrade signala. Dodatno objašnjavanje izloženog gradiva kroz konkretne primere – 2 časa nedeljno.
Laboratorijske vežbe – lab. za telekomunikacije (soba 54)
Upoznavanje studenata sa mernim uređajima i programima koji se koriste u praksi. Ilustracija teorijskih razmatranja sa predavanja i vežbi – 1 čas nedeljno.

## Slide 4: Kolokvijumi i domaći zadaci
Kolokvijumi
  Prvi kolokvijum – blok šema sistema, kompresija podataka, tehnike kontrole grešaka, spektar signala, linearni sistemi, slučajni procesi;
  Drugi kolokvijum – analogni modulacioni postupci, frekvencijski multipleks (FDM), impulsne modulacije, teorema o odabiranju impulsna kodna modulacija, vremenski multipleks (TDM);
  Treći kolokvijum – prenos digitalnog signala, digitalni modulacioni postupci, osnovi kriptografije.
  Svaki kolokvijum određuje 20% konačne ocene (ukupno 60%).
Četiri domaća zadatka u toku semestra
  Rok za predaju svakog domaćeg zadatka je 30 dana.
  Svaki domaći zadatak određuje 10% konačne ocene (ukupno 40%).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 5: Domaći zadaci – format u kome se predaju
Sve što nije listing programa ili grafik predaje se ISKLjUČIVO u rukopisu; ne primaju se domaći zadaci odštampani na računaru; očekuje se da prilikom predaje domaćeg zadatka možete da objasnite šta ste ispisali. Programi se mogu raditi u paru (tada se zajedno predaju svi zadaci), ali svaki student radi ostale zadatke individualno.
Format zadataka koji se rade pisanjem programa:
  1. Skicirati simulacioni model i organizaciju programskog rešenja (rukom);
  2. Priložiti rešenje u vidu tabele i/ili grafika (u zavisnosti od toga šta se traži);
  3. Komentarisati dobijene rezultate ako treba;
  4. Priložiti listing programa.
Sve treba da bude iskucano na papirima formata A4, priheftano ili pričvršćeno spajalicom, u omotnom listu na kome je naznačeno ime i broj indeksa autora programa i naziv i redni broj odgovarajućeg zadatka.
Savetuje se da zadatke radite redovno.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 6: Kolokvijumi
Ukupno tri kolokvijuma tokom semestra.
Struktura prva dva kolokvijuma:
  PITANJA
  Provera teorijskog znanja sa 3 teoretska pitanja (svako pitanje 10 poena).
  ZADACI
  Tri kratka računska zadatka (svaki zadatak 10 poena).
  Broj poena osvojenih na kolokvijumu računa se pomoću formule
K=[(P1+P2+P3)/3+(Z1+Z2+Z3)/3]/2
  Kolokvijumi i domaći zadaci urađeni u jednoj školskoj godini važe zaključno do oktobarskog ispitnog roka iste školske godine.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 7: Završni ispit (treći kolokvijum)
Struktura završnog ispita
  Prvo pitanje i prvi zadatak odgovaraju gradivu sa prvog kolokvijuma – ovo rade samo studenti koji nisu radili prvi kolokvijum ili žele da poprave ocenu iz ovog dela gradiva.
  Drugo pitanje i drugi zadatak odgovaraju gradivu sa drugog kolokvijuma – ovo rade samo studenti koji nisu radili prvi kolokvijum ili žele da poprave ocenu iz ovog dela gradiva.
  Treće pitanje i treći zadatak predstavljaju treći kolokvijum – ovaj deo rade svi studenti.
  Ukoliko niste radili prva dva kolokvijuma ili ne želite da vam se priznaju poeni sa njih potrebno je da:
    Na završnom ispitu radite sva pitanja i zadatke iz onih oblasti koje želite da vam se boduju.
    Naglasite na koricama vežbanke ako ste radili kolokvijum ali ne želite da se on prizna.
    Nije moguće da se sa kolokvijuma prizna zadatak a ne prizna teorija, i obrnuto.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 8: Organizacija ispita i ocenjivanje
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Ukupna ocena dobija se kao srednja vrednost ocena dobijenih na pitanjima, zadacima i na test pitanjima korišćenjem težinskih koeficijenata, odnosno:
OCENA = 0.2*K1+0.2*K2+ 0.2*K3+ 0.1*DZ1
+ 0.1*DZ2+ 0.1*DZ3+ 0.1*DZ4
USLOVI : 1. OCENA>5.0
2. (K1+K2+K3)/3≥ 0.4
3. I na teoriji i na zadacima posebno >25%
  Da bi se položio ispit morate osvojiti:
    bar 40% od maksimalnog broja poena na kolokvijumima
    bar 25% od maksimalnog broja poena koji se mogu osvojiti na pitanjima
    bar 25% od maksimalnog broja poena koji se mogu osvojiti na zadacima
    navedeni uslovi se odnose na tri kolokvijuma u zbiru, tj. moguće je da na jednom kolokvijumu imate 0 poena a na preostala dva po 80% na teoriji i 80% na zadacima i da položite ispit ako imate urađene sve domaće zadatke.

## Slide 9: Organizacija ispita i ocenjivanje
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Konsultacije
  Ponedeljak u terminu 12-14h, Paviljon II, prva vrata desno pre ulaza u Računski centar ETF-a.
Informacije
  Prezentacije sa predavanja, termini za laboratorijske vežbe, tekstovi domaćih zadataka, rešenja i rezultati kolokvijuma,...
  Način komunikacije:
    Preko mailing liste – prijavljivanje na Web strani http://si-telit.etf.rs/ (levi deo početne strane, u delu Obaveštenja@email izabrati SI2PMT).
    ili
    Preko vaše mailing liste koju organizuju sami studenti.

## Slide 10: Laboratorijske vežbe
Organizacija vežbi:
  Radi se ukupno šest vežbi (2 ciklusa sa po 3 vežbe u svakom ciklusu).
  Ciklus od tri vežbe radi se u jednom terminu (u toku istog dana).
  Za prisustvo na vežbi obavezan je praktikum.
  Pre izrade svake od vežbi ne radi se nikakav test (za razliku od svih drugih smerova na fakultetu, gde je ovo obavezno).
  Na kraju vežbe dežurni asistent javno prihvata, odnosno ne prihvata rezultate vežbe. Smatra se da student čiji rezultati vežbe nisu prihvaćeni nije položio laboratorijsku vežbu. Student koji nije položio laboratorijsku vežbu može u terminu za nadoknadu da radi ponovo laboratorijsku vežbu.
  Ukoliko student nije u mogućnosti da se pojavi u dodeljenom terminu, može zameniti termin sa drugim studentom, a o tome ne mora da obavesti profesora ni asistenta.
  Jedna vežba u svakom ciklusu može da se ne uradi a da vežbe budu priznate.
  U slučaju da nisu urađene ili nisu priznate dve ili tri vežbe u jednom ciklusu, student gubi pravo da radi preostale vežbe i polaže ispit u toku tekuće školske godine (laboratorijske vežbe su predispitna obaveza!).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 11: Literatura
[1] Dukić M, Principi telekomunkacija, Akademska misao,
2008, Beograd.
[2] Haykin S., Communication Systems, JohnWiley&Sons,
Inc, 1998, New York.
[3] Sklar B., Digital Communications – Fundamentals and
Applications, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2001.
[4] Stojanović Z, Dukić M, Petrović Z, Dobrosavljević Z,
Osnovi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema,
Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 1998, Beograd.
[5] Praktikum za laboratorijske vežbe
[6] Materijali korišćeni pri izvođenju predavanja i vežbi.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 12
UVOD
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 13: Komunikacioni proces!
Definicija: Telekomunikacije predstavljaju prenos informacije sa jedne lokacije (iz jednog trenutka vremena) na drugu lokaciju (u drugi trenutak vremena), kroz sledeći niz procesa:
  generisanje signala poruke (message): govor, muzika, video, tekst, slika, podaci (niz bita);
  predstavljanje signala poruke sa određenom dozom preciznosti skupom simbola: električnih, vidljivih ili čujnih;
  pretvaranje ovih simbola u oblik koji je pogodan za njihov prenos preko fizičkog medijuma koji se koristi;
  proces prenosa kodovanih simbola na željeno odredište;
  dekodovanje i reprodukcija originalnih simbola;
  ponovno generisanje originalnog signala poruke, sa definisanim nivoom degradacije kvaliteta – uzrokovanim nesavršenostima sistema prenosa.
Problem komuniciranja je multidisciplinaran (psihologija, biologija, filozofija,...)
  Telekomunikacije imaju za cilj da obezbede tačnost prenosa simbola (smisao i sadržaj poruke se irelevantni!).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 14: Primeri komunikacije
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Prenos glasa
Vrlo uopšteno
Prenos podataka

## Slide 15: Osnovni elementi telekomunikacionog sistema
Predajnik (transmitter)
  Generisanje signala poruke (glas, muzika, slika, podaci...)
  Opis signala poruke sa određenom preciznošću skupom simbola (električni, audio, vizuelni)
  Konvertuje signal poruke iz izvora informacija u formu koja je podesna za prenos u kanalu
Kanal (channel)
  Medijum koji služi za prenos informacije (bakarna žica, atmosfera, ...)
  Tokom propagacije (prenosa) signala kroz kanal dolazi do izobličenja signala usled nesavršenosti fizičkog medijuma
  Šum i smetnje iz drugih izvora se superponiraju na signal na izlazu iz kanala, pa je signal na ulazu u prijemnik izobličena verzija signala poslatog na predaji
Prijemnik (receiver)
  Vraćanje u originalni oblik i reprodukcija originalnih simbola
  Rekonstrukcija originalnog signala poruke, sa određenom degradacijom kvaliteta (uzrokovana nesavršenostima sistema).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 16: Osnovni telekomunikacioni resursi
Dva osnovna telekomunikaciona resursa:
  Emitovana snaga signala (transmitted power) – srednja snaga signala na predaji - na ulazu u kanal;
  Propusni opseg kanala (channel bandwidth) – opseg frekvencija dodeljen za prenos signala poruke.
Cilj pri projektovanju telekomunikacionog sistema je da se emitovana snaga i dostupan opseg frekvencija koriste na što efikasniji način
  Emitovanu snagu nije zgodno povećavati preko neke granice (zbog povećanja elektromagnetnog zračenja). Postoje kanali u kojima to nije ni moguće (npr. telefonski kanal).
  Propusni opseg je ograničen i predstavlja resurs kojim se upravlja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Svakom sistemu na korišćenje se dodeljuje strogo ograničen opseg učestanosti.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 17: Šta je cilj?
Cilj je izabrati takve parametre sistema da se obezbedi što je moguće brži ali pouzdan prenos (sa kontrolisanim, malim nivoom greške) kroz uzak propusni opseg sa što manjom emitovanom snagom.
Zahvaljujući alatima statističke teorije telekomunikacija, današnji digitalni sistemi prenosa omogućavaju skoro savršeno pouzdan prenos čak i kroz vrlo nepouzdan kanal!
Nivo signala na ulazu u komercijalni radio-prijemnik je reda veličine 10log10(P[mW])=-60dBm.
Kosmičke sonde Pioneer 10 i 11:
  lansirana 1972, krajem 2001 izašla je iz Sunčevog sistema;
  30.12.2003. rastojanje od Zemlje iznosilo je 12.51 milijardi km;
  za dvosmernu komunikaciju potrebno 23h i 11min;
  brzina kretanja sonde oko 44000km/h;
  nivo signala -178,5dBm (1.41.10-21W), odnos signal/šum -0.5dB;
  protok 16b/s.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 18: Detaljna blok šema sistema
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 19: Izvor - karakteristike generisanih poruka
Signal govora
Spektar signala zauzima opseg frekvencija (učestanosti) do oko 10kHz
Najveći deo snage signala koncentrisan u opsegu 100-600Hz
Prenos signala u opsegu 300-3400Hz, dobar kvalitet prenosa za komercijalnu telefoniju
Muzički signal
Spektar signala zauzima opseg frekvencija do oko 15kHz
Za prenos signala potreban znatno veći opseg od govornog signala
Video signal
Dinamička i statička slika
Potreban opseg frekvencija oko 5MHz (1500 puta širi od spektra govornog signala – toliko je veći i binarni protok digitalizovanog signala!!!)
Podaci
Širokopojasni signal
Prenos signala u određenim intervalima, nije kontinualan (burstiness)
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 20: Izvor – tipovi signala
Prema obliku signala po vremenu:
  Kontinualni – signal čija je vrednost definisana u svakom trenutku;
  Diskretni – signal čija je vrednost specificirana samo u pojedinim, diskretnim, trenucima (koji su često celobrojni umnošci jednog vremenskog intervala).
Prema mogućim vrednostima amplitude (naponskim nivoima)
  Analogni – signal čija amplituda može uzeti bilo koju vrednost u određenom opsegu;
  Digitalni – signal čija amplituda uzima konačan broj vrednosti iz nekog skupa (binarni – dve vrednosti, odgovaraju simbolima “0” i “1”, M-arni -> M vrednosti, odgovaraju simbolima “0”, “1”, ..., “M-1”).
Prema prirodi:
  Deterministički – može se predstaviti vremenskom funkcijom x(t) koja određuje vrednost signala u bilo kom trenutku u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
    Periodični – ako važi x(t)=x(t+T), tada minimalno T koje ovo zadovoljava predstavlja periodu signala x(t).
    Aperiodični – signal kod koga gornji uslov nije zadovoljen.
  Slučajni – oko njihove vrednosti u svakom trenutku postoji određena neizvesnost. Pri opisu ovakvih signala koriste se statistički modeli.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 21: Pretvarač izvora
Signal se pretvara u električni oblik a zatim se obično digitalizuje.
Digitalizacija signala
  Signal koji se prenosi je po svojoj prirodi obično kontinualan, analogan i najčešće slučajan;
  Prvo se obavlja diskretizacija signala (koji je pritom još uvek analogan);
  Nakon zaokruživanja amplituda na konačan broj nivoa (označen sa q), signal se digitalizuje – u tom trenutku imamo diskretan digitalni signal.
  Svaki od q nivoa predstavlja se određenom kombinacijom bita pa se svaki digitalni signal može dalje može pretvoriti u binarni signal.
  I binarni digitalni signal je slučajan (inače ne nosi informaciju!).
Kontinualni signal
Signal diskretan u vremenu
Digitalni signal
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 22: Deterministički blokovi
  Jedna od često korišćenih osobina digitalnog prenosa je vremensko multipleksiranje koje se vrši u multiplekseru, gde dolaze i biti iz ostalih kanala (mogu se multipleksirati pritoke različitih brzina).
  Modulator – prilagođava poslati signal kanalu kroz proces modulacije, korišćenjem pomoćnog signala – nosioca. Modulacija predstavlja promenu parametara nosioca u skladu sa promenama signala poruke (tj. signala na izlazu zaštitnog kodera).
  Jedna od mogućnosti koju pružaju savremeni komunikacioni sistemi je rad u proširenom spektru. Ova mogućnost je naznačena blokom širenje spektra koji se može shvatiti i kao dodatni modulator. Ovaj blok ima i svoj generator sekvence.
  Predajnik (u užem smislu) generiše signal određene snage (moguće ili dopuštene) i emituje u raspoloživi medijum.
  Za uspešan rad jednog ovakvog sistema mora da postoji i odgovarajuća sinhronizacija.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 23: Kanal
Fizička sredina koja se koristi za prenos signala.
Primeri:
  Telefonski kanal
  Koaksijalni kabl
  Optičko vlakno
  Elektroditributivni vod
  Radio prenos u mobilnom sistemu
  Satelitski kanal
  Bežični širokopojasni prenos
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 24: Opšte karakteristike kanala
Svaki kanal ima neke nedostatke
  Unosi slabljenje pri prenosu signala;
  Usled ograničenog propusnog opsega javlja se izobličenje poslatog signala; Izobličenja mogu nastati i kao posledica nelinearnosti;
  Javljaju se i smetnje nastale kao posledica rada uređaja, industrijske opreme ili su čak izazvane namerno.
U svakom telekomunikacionom kanalu postoji i šum nastao delovanjem
  Internih izvora šuma (termički šum nastao u samom kablu...);
  Eksternih izvora (brojni izvori radio-signala slabe snage);
  Šum je tipičan primer slučajnog signala – ne može se opisati jednostavnom funkcijom!
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 25: Kako utiču smetnje?
Ukupan odziv je jednak zbiru odziva na pojedinačne komponente pobudnog signala!
NF filtar
+
+
=
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 26: Prenos analognih i digitalnih signala
Poslati analogni signal
Primljeni analogni signal
Poslati digitalni signal
Primljeni digitalni signal
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 27: Pristup sa stanovišta teorije informacija
    Cilj nije da savršeno verno prenesemo signal!
      Nemoguće je primljeni signal savršeno očistiti od šuma – filtracija nikad ne daje savršeno rešenje, smetnja uvek ostaje prisutna u nekoj meri.
      U slučaju binarnih digitalnih signala treba samo prepoznati da li je verovatnije da je poslat viši ili niži naponski nivo – problem detekcije. Neki od bita će biti pogrešno primljeni – mera kvaliteta je verovatnoća greške po bitu (Bit Error Ratio – BER).
    Šta je nama zaista cilj?
      Pre svega, treba savršeno tačno preneti informacionu sekvencu (u ovom slučaju binarnu sekvencu “10011”).
      Ako ova sekvenca može da se predstavi manjim brojem bita a da se iz nje može rekonstruisati originalna sekvenca to je svakako poželjno – za istu brzinu prenosa poslaćemo (i primiti) veću količinu informacija! Vezano za to, kako da procenimo koliko informacija emituje ovaj izvor?
      Cilj je savršeno pouzdan prenos podataka! Da li možemo obezbediti da se sekvenca “10011” prenese sa veoma niskom verovatnoćom greške (npr. Pe=10-9) čak i kada je odnos signal-šum u kanalu nizak?
    Da bi se ovaj cilj praktično postigao koriste se zaštitni i statistički kodovi!
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 28: Blok šema sistema sa stanovišta teorije informacija
Smatra se da izvor emituje nekakve simbole –> q-nivoski digitalni signal može se opisati sa q mogućih amplituda.
Ciljevi sistema – efikasan, siguran i pouzdan prenos podataka.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 29: Koder izvora, šifrator, zaštitni koder
Koder izvora ovako digitalizovanu poruku pretvara u binarni oblik i ispuni neke dodatne zahteve:
  Cilj je svaku poruku predstaviti minimalnim brojem bita a da informacija bude preneta. Koliko informacija zaista emituje izvor?
  Dekoder izvora u idealnom slučaju obavlja inverznu funkciju.
Ovako dobijeni binarni niz se u sledećem bloku (šifrator) šifruje, što ima za cilj očuvanje tajnosti pri prenosu podataka.
Zaštitni koder – ima cilj da što je moguće više smanji verovatnoću greške pri prenosu pojedinih bita poruke. Na ulazu i izlazu kodera pojavljuju se biti, dok transformaciju bita u signale vrši modulator.
  Nakon zaštitnog kodera biti poruke su “oklopljeni” zaštitnim bitima.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 30
PRIMERI TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 31: Žične linije za prenos
Upredene parice
Slabljenje se povećava sa frekvencijom signala i dužinom linije;
Izražava se u dB/m, jaka slabljenja iznad 1MHz;
Moguć prenos ~Mb/s na kraćim rastojanjima
  Gubici usled otpornosti žica;
  Gubici u dielektriku;
  Gubici usled zračenja.
Koasijalni kabl
Znatno manje vrednosi slabljenja
  10MHz – 10dB/km, 500MHz – 50dB/km.
Veća cena kabla;
Veća otpornost na zračenja;
Na veoma malim rastojanjima prenos do Gb/s.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 32: Prenos u slobodnom prostoru
Prostiranje talasa u slobodnom prostoru – gubici usled propagacije (srazmerni kvadratu rastojanja).
Više podopsega sa različitim uslovima prenosa (elektromagnetski spektar):
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 33: Modeli komunikacije u telekomunikacionim sistemima
Difuzija (broadcasting), u ovom modelu komunikacije koristi se jedan prtedajnik velike snage i veliki broj relativno jeftinih prijemnika. Signali koji nose informaciju kreću se samo u jednom pravcu:
  tipični predstavnici ovog modela komunikacije su radio i TV difuzija.
Komunikacija tipa tačka-tačka (Point‑to‑point, PTP), u ovom modelu komunikacije proces se odvija preko linka između jednog prijemnika i jednog predajnika. U ovom slučaju obično se javlja dvosmerni prenos informacionih signala:
  primer je komunikacija između Zemaljske stanice i telekomunikacionog satelita u satelitskim, ili dva primopredajna uređaja u readio-relejnim (usmerenim radio) vezama (linkovima).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 34: Bežični prenos u -talasnom opsegu
Modulator, Predajna antena;
Prijemna antena, Demodulator.
Nije potrebno polaganje kablova (jednostavnije održavanje, instalacija na komplikovanim terenima,...)
Ograničene frekvencije dostupne za prenos
Atmosferski uticaj (slabljenje usled kiše)
Potrebna direktna linija vidljivosti
RF interferencija
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 35: Satelitski prenos
Nedostupne lokacije nemaju alternativne mogućnosti pokrivanja
GEO (Geostationary orbit, 36000km)
  Velike oblasti pokrivanja, pouzdane veze, širok opseg frekvencija
  Transponder (sa i bez regeneracije)
LEO – satelitski mobilni sistemi (Iridijum, Globestar).
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 36: Mobilni radio sistemi (GSM, UMTS)
Mobilnost predajnika i/ili prijemnika
Ćelijska struktura sistema, frekvencijsko planiranje
Višepropagacija signala
Ograničene emitovane snage na predaji
GSM (Groupe Special Mobile)
  Dobar kvalitet govornog signala, niske cene uređaja i servisa
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 37: Bežične mreže (WiFi i WiMax)
WLAN – bežične lokalne mreže
  poznati i kao WiFi sistemi, rade na opsezima 2.4GHz i 5GHz.
  Međunarodni standard IEEE 802.11, protok i do 200 Mb/s;
  Evropski standard ETSI HIPERLAN/2.
WMAN – bežične metropoliten mreže
  Standard 802.16 (WiMax) – širokopojasni prenos podataka na nivou jednog grada, veliki protoci uz umerenu mobilnost.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 38: Savremeni bežični sistemi
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

## Slide 39: Višeantenski sistemi (MIMO)
Ako na predajnom i prijemnom kraju sistema postoji veći broj antena, primljeni signali se mogu kombinovati na optimalan način.
Na ovaj način se postiže teorijski linearan rast kapaciteta MIMO sistema sa povećanjem broja predajnih i prijemnih antena.
PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)