## Slide 1: PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)
Elektrotehnički fakultet
Katedra za telekomunikacije
Beograd, 2011/2012.

## Slide 2
-II-
Statistički i zaštitni kodovi
SI2PMT <number>

## Slide 3: Blok šema telekomunikacionog sistema
Blok šema sa stanovišta teorije informacija
  Zanima nas prenos informacija kroz telekomunikacioni kanal
  Koliko prenos može biti efikasan, siguran i pouzdan?
Posmatra se prenos na nivou bita
  Iz izvora izlaze biti
  U diskretni kanal ulaze biti
SI2PMT <number>

## Slide 4: Diskretni izvor bez memorije
Opisuju se:
  Skupom mogućih poruka
  S={s1, s2, ..., sN}
  Verovatnoćama pojavljivanja pojedinih simbola iz ovog skupa
  P(si), i=1,...N.
Primer:
  Izvor emituje šest simbola – A, B, C, D, E, F
  Verovatnoće pojavljivanja
  P(A)=0.5, P(B)=0.2, P(C)=0.1, P(D)=0.1, P(E)=0.07, P(F)=0.03
  Primer sekvence
  ADAABABCAEBAAACCBAFADABADABAEA
SI2PMT <number>

## Slide 5: ASCII tabela – za štampani tekst
SI2PMT <number>

## Slide 6: Efikasan prenos
Neka sekvencu koju emituje diskretni izvor želimo da predstavimo u binarnom obliku
ASCII kod – svaki simbol se predstavlja sa 7 bita
Prethodni primer
  Za prenos 30 slova iz prikazane sekvence potrebno je 30*7=210 bita.
  Koliko god ima slova potrebno je sedam puta više bita za njihov prenos.
Da li se poruka može predstaviti manjim brojem bita a da se ne naruši informacija koja se prenosi?
  Želimo da pravilno rekonstruišemo svih 30 slova na strani prijema.
SI2PMT <number>

## Slide 7: Količina informacija
Informacija može imati više značenja
  sintaktički nivo – poruka nosi informacije ako na strani prijema postoji neizvesnost o tome koja će poruka biti primljena.
  semantički nivo – zahteva se da korisnik razume značenje poruke (da je shvati)
  pragmatički nivo – razmatra se vrednost informacija (korist koju izvlači korisnik)
Najjednostavniji način – pomoću logaritma
Q(si)=log[1/P(si)]
Funkcija mora da zadovolji sledeće
  Količina informacija ne može biti negativna.
  Ako je verovatnoća pojave simbola ravna jedinici, događaj je siguran i simbol ne nosi nikakvu informaciju prijemniku log(1)=0;
  Ako su simboli nezavisni, količine informacija koju oni nose se sabiraju
  Q(sisk)=log[1/P(si ,sk)]= log[1/P(si)P(sk)]= Q(si)+Q(sk)
Ako je baza logaritma 2 jedinica je Šenon (Claude Shannon).
Prethodni primer:
Q(A)=log2(1/0.5)=ld(2)=1[Sh], Q(F)= ld(1/0.03)=5.06[Sh], …
SI2PMT <number>

## Slide 8: Entropija
Entropija predstavlja prosečnu “meru neizvesnosti (neopredeljenosti)” posmatrača o tome šta će izvor da emituje.
  Emitovanjem pojedinih simbola izvor emituje u proseku tačno potrebnu količinu informacija i upravo potpuno razrešava ovu neizvesnost.
Primer
  H(S)=P(A)Q(A)+P(B)Q(B)+P(C)Q(C)+P(D)Q(D)+P(E)Q(E)+P(F)Q(F)
  =0.5*1[Sh]+0.2*2.32[Sh]+...+0.07*5.06[Sh]=2.05 [Sh/simb]
SI2PMT <number>

## Slide 9: Hafmenov postupak
- Hafmenov kod koji odgovara izvoru koji:
  Emituje šest simbola
  Verovatnoće zadate u drugoj koloni tabele
- Postupak
  Poređati po opadajućim verovatnoćama
  Sažimati po dva simbola i dati im isti prefiks
SI2PMT <number>

## Slide 10: Srednja dužina kodne reči, efikasnost koda
- Srednja dužina kodne reči:
- Entropija izvora
- Efikasnost
SI2PMT <number>

## Slide 11: Predstava pomoću stabla, drugi primer
Deset simbola izvorne liste, verovatnoće su im bitno različite!
Dužina kodne reči bitno zavisi od verovatnoće pojavljivanja simbola kome je reč pridružena.
SI2PMT <number>

## Slide 12: Proširenje izvora, entropija proširenja
Ako se umesto pojednih simbola posmatraju sekvence od po 2, 3 ili više (n) sukcesivnih simbola, tada se kaže da se posmatra drugo, treće ili n-to proširenje izvora.
  Ono se obično obeležava sa Sn a broj njegovih simbola je upravo qn.
  Drugim rečima, n-to proširenje izvora je izvor čiji su simboli sekvence od po n simbola prvobitnog izvora.
Primer
  Originalni izvor emituje poruke iz skupa S={A, B, C} sa verovatnoćama
  P(A)=1/2, P(B)=1/4, P(C)=1/4;
  Proširenje izvora “emituje” složene simbole iz sledećeg skupa:
  S2={AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC}.
  Računa se na osnovu verovatnoća složenih simbola i=sisk, za izvore bez memorije važi P(si,sk)=P(si)P(sk).
  H(S)=1/2*1+1/4*2+1/4*2=1.5 [Sh/simb]
  P(AA)=0.5*0.5=0.25,..., P(CC)=0.25*0.25=0.0625
  H(S2)=0.25*ld(4)+...+0.0625*ld(16)=3 [Sh/simb]= 2H(S).
SI2PMT <number>

## Slide 13: Prva Šenonova teorema
Ako u tekstu postoji suvišnost, ona se može otkloniti kompresijom.
  Koliki stepen kompresije se maksimalno može postići?
  Kolika je minimalna dužina kodne reči a da se sačuva kompletna informacija (da kod bude nedestruktivan)?
Prva Šenonova teorema – dovoljnim proširivanjem reda izvora i njegovim kodiranjem može se postići proizvoljno visoka efikasnost:
  - Ovaj izraz važi i za izvore sa memorijom!
  - Kompresija može najviše ići do nivoa gde se svaki simbol u proseku predstavlja sa onoliko bita koliko iznosi entropija izvora.
SI2PMT <number>

## Slide 14: Lempel Zivov (LZ) algoritam
  Dve faze:
    - Prvo se formira rečnik na osnovu dela sekvence koju emituje izvor;
    - Kada je rečnik jednom formiran, on se koristi za kompresiju ostalog dela sekvence koju emituje izvor.
  Obično se koristi za kompresiju teksta
    Na prvih 256 pozicija slova, brojevi i specijalni znaci (prošireni ASCII).
    Poznavanje ovog (manjeg, standardnog i nezavisnog od statistike prenošene sekvence!) dela rečnika je potreban i dovoljan uslov da se rekonstruiše rečnik i izvrši dekompresija samo na osnovu presretnute sekvence!
    Ukupna veličina rečnika je obično 2048 ili 4096 adresa, pa se svaki složeni simbol upisan u rečnik predstavlja kombinacijom od 11 ili 12 bita.
SI2PMT <number>

## Slide 15: LZ, kompresija
SI2PMT <number>

## Slide 16: LZ vs. Hafmen
Neka je sekvenca koju treba komprimovati
Ababababababababa…
ukupno:
  dve podsekvence dužine 2 (ab,ba)
  dve podsekvence dužine 3 (aba,bab)
  dve podsekvence dužine 2 (abab,baba)
Ako rečnik ima 16 adresa (sa 4 bita)
-> na adr 14. i 15. će biti sekvence dužine 8
Ako rečnik ima 4096 adresa (sa 12 bita)
-> na adr 4094. i 4095. će biti sekvence dužine 2048!
U realnosti rečnik ima ukupno 4096 pozicija, prvih 256 pozicija osnovni simboli (0-255) a na pozicijama (256-4095) izvedeni simboli.
Naravno, statistička zavisnost je znatno manja nego u navedenom primeru ali je sasvim dovoljna da za štampani tekst radi bolje nego Hafmen.
SI2PMT <number>

## Slide 17: Primene algoritama za kompresiju
MPEG:
1. do irreversible compression on colour channels (not on shade channel)
2. for each block of 16x16 in a frame, try to find a "similar" block in a previous (or future)
3. store the differences between blocks instead of storing entire blocks
4. Huffman encode the whole thing
JPEG:
1. do irreversible compression on colour channels
2. compute the Discrete Cosine Transform for
3. "reduce" the DCT output: more reduction
4. Huffman encode the reduced output
PRIMENE:
Nedestruktivna kompresija pisanog teksta ili slike obično se zasniva na LZ kodovima (LZ77, LZW) ili kombinaciji LZ/Hafmen.
SI2PMT <number>

## Slide 18: Osnovna blok šema
Tri vrste kodova:
  Statistički kodovi – zavise od osobina izvora;
  Kodovi za očuvanje tajnosti (kriptografija);
  Zaštitni kodovi – zavise od osobina kanala.
SI2PMT <number>

## Slide 19: Ponavljanje poruke, pravilo odlučivanja
Kod zasnovan na ponavljanju poruke tri puta
  broj poruka je M=2, poruke bi mogle da se predstave sa ld(M)=1 bita;
  dužina kodne reči je n=3, kodni količnik R=1/3 a protok =v(X,Y)/3;
Pravilo odlučivanja br. 1
  Neka se 000 i 111 dekoduje kao 0, odnosno 1, a u svim ostalim slučajevima smatra da su se pojavile greške;
  Verovatnoća neotkrivene greške za Eb/N0=4.3dB tj. p=10-2.
  Ovaj nivo greške bez primene koda postiže se za Eb/N0=10.5dB -> p=10-6.
Pravilo odlučivanja br. 2
  Majoritetna logika: greške se detektuju ali i koriguju.
  Ispravlja samo jednostruke, verovatnoća neotkrivene greške je sada nešto veća
SI2PMT <number>

## Slide 20: Hemingov kod – konstrukcija pomoću šablona
Šablon
Vektori
I = [1101]
X = [1010101]
E = [0000010]
Y = [1010111]
- decimalni zapis sindroma pokazuje poziciju greške.
- ovaj kod može da detektuje i ispravlja greške.
Neka treba kodovati bite i1=1, i2=1, i3=0, i4=1.
Pozicije prve jedinice u kolonama (počev od krajnje desne) određuju pozicije zaštitnih bita
Preostale jedinice u pojedinim kolonama određuju kontrolne sume
Greška na šestoj poziciji, e6=1.
Dekodovanje se obavlja pomoću sindroma
S=[110]=6 (pozicija greške).
z1= i1 i2 i4=111=1,
z2= i1 i3 i4=101=0,
z3= i2 i3 i4=101=0.
s1= y1y3 y5y7=1111=0
s2= y2 y3 y6y7=0111=1
s3= y4 y5 y6y7=0111=1
z1, z2, i1, z3, i2, i3, i4
SI2PMT <number>

## Slide 21: Pojava dvostruke greške
Poslato je [1101] a pri prenosu je pogrešno prenet 5. i 6. bit
Sindrom S=[011] ukazuje na treću poziciju koja se komplementira pa se rekonstruisana informaciona reč [0011] razlikuje od poslate za tri bita!
U ovom primeru dekodovanje je čak pogoršalo performanse sistema. Zato se često dodaje još jedan zaštitni bit - ukupna provera na parnost.
Osobine Hemingovog (7,4) koda
  d=3, ec=1, ed=1;
  ovaj kod može da detektuje jednu grešku, koju istovremeno i koriguje (ne može da detektuje dodatne greške).
SI2PMT <number>

## Slide 22: Literatura
[1] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423, July 1948; pp. 623-656, October 1948.
[2] S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
[3] D. Drajić, P. Ivaniš, “Uvod u teoriju informacija sa kodovanjem”, treće izdanje, Akademska misao, Beograd, 2009.
[4] D. J. Costello, Jr., J. Hagenauer, H. Imai, S. B. Wicker, “Applications of Error-Control Coding”, IEEE Trans. Inform. Theory. Vol 44 (1998), pp. 2531-2560
[5] R. H. Morelos-Zaragoza, The Art of Error Correcting Coding, John Wiley & Sons, Ltd, England, 2002.
SI2PMT <number>