## Slide 1: MODEMI

## Slide 2: Asymetric Digital Subscriber Line - ADSL

## Slide 3: ADSL-Asimetrična digitalna pretplatnička linija (petlja)
Standard ANSI T1.413
Protok: 6 Mb/s ka pretplatniku,
640 kb/s od pretplatnika
Najrasprostranjenija verzija danas
Bez interferencije sa govornim signalom na istoj liniji
Protok zavisi od rastojanja do centrale i kvaliteta kabla
6 Mb/s na 3,6 km
1,5 Mb/s do 2 Mb/s na 5,6 km
Nije proširiv za primena velikih protoka od pretplatnika
Pretplatnik mora da koristi servise telekom operatora ili provajdera IP

## Slide 4: Veri-High-Rate Digital Subscriber Line - VDSL

## Slide 5: VDSL-digitalna pretplatnička linija velikog protoka
Standard ANSI T1E1.4
Namenjen za korišćenje sa FTTC
(fiber-to-the-curb)
Veliki protok ka pretplatniku na kratkim rastojanjima
51-55 Mb/s do 300 m
25-27 Mb/s do 1000 m
13-14 Mb/s do 1500 m
Primenjuje se tamo gde još uvek nije moguće postaviti FTTS (fiber-to-the-subscriber)
Zahteva velike i skupe zajedničke sistema na svakih 500 pretplatnika

## Slide 6: Multiplekser za pristup u digitalnoj pretplatničkoj petlji - DSLAM
POTS/ISDN
V.24
V.35
E1
ADSL
ADSL2+
VDSL
SHDSL
LAN
SoftSwitch
IP/MPLS
PSTN
E1
AN
POTS (VoIP)
FAX over IP
Modem over IP
Pristupni nivo nivo
Nivo konvergencije
Premises
(H.248/MGCP)
DDN
E1
GE/FE
BRAS
L3
Analogni
Modem
BPON
GPON
Home
Gateway
PBX

## Slide 7: Kablovski modemi

## Slide 8: Kablovski modemi
Koristi se HFC (hybrid-fiber-coax) ili kompletno koaksijala infrastruktura radi povezivanja na lokalnog operatora
Pokrenuto je na osnovu DOCSIS inicijative
(Data Over Cable Service Interface System)
Kablovski modem sadrži Ethernet port radi povezivanja pretlatničkog PC ili LAN
Evolucija protoka: 55 kb/s, 4 Mb/s, 10 Mb/s i sada 30 Mb/s
Svi pretplatnici dele kapacitet:
npr. 30 Mb/s na 800 pretplatnika < 400 kb/s po pretplatniku
većina kablovske infrastrukture je jednosmerna pa povratni kanal mora da bude preko telefonske mreže (modem sa 56 kb/s)
Kod dvosmernih kablovaprotok je asimetričan:
ka pretplatniku 700 kb/s, od pretplatnika 100 kb/s

## Slide 9: Pasivne optičke mreže - PON

## Slide 10: Pasivne optičke mreže
Jedna pasivna optička mreža sastoji se od optičkog završetka linije (OLT) i optičke mrežne jedinice (ONT)
Naziva se “pasivna” jer se fizička veza između OLT i ONU, optička distributivna mreža (ODN), sastoji samo od pasivnih komponenata.
Jedan OLT tipično podržava do 32 ONU, a saglasno ITU preporukama željeni broj je do 64 ONU
OLT se po pravilu nalazi u centru, gde se generišu servisi
Lokacija ONU zavisi od scenarija:
za FTTC scenarijo ONU se smeštaju u razdelniku, gde se optički signal konvertuje u električni radi prenosa koaksijalnim kablom do kuće.
za slučaj FTTH , ONU se naziva ONT. Optički signal se prenosi od centra do lokacije korisnika (FTTS)
Koristi se postupak vremenske raspodele kanala (TDM) ili frekvencijske raspodele kanala (FDM)

## Slide 11: Raspodela kapaciteta u PON

## Slide 12: Servis lokalne višedifuzne raspodele - LMDS (Local Multipoint Distribution Service)

## Slide 13: Servis lokalne višedifuzne raspodele - LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
Početkom 1998, FCC je raspisao konkurs za opseg od 28 GHz-31 GHz, za namene LMDS
Najveća primena je servis bežičnog videa i bežičnog pristupa Internetu
Protoci su reda 300 kb/s
Servisima se pristupa na različite načine, ali nema lokalne komunikacije unutar sistema.
Pogodan je za roaming servise jer su na raspolaganju unutar zone servis

## Slide 14: Bežična LAN (Wireless LAN – WLAN)

## Slide 15: Bežična LAN (Wireless LAN – WLAN)
Bežični LAn je razvijen na osnovu Preporuke IEEE 802.11 komiteta
Protoci su se uvećavali od 1MB/s, 2 Mb/s do 11 Mb/s, sa mogićim protokom do 100 Mb/s
Raspoloživi opseg zavisi od rastojanja do taćke pristupa (access point), broja korisnika i opsega u kome sistem radi
Primena je u objektima i površinama gde nije moguće ožičavanje
Takođe, može se umrežavati kućna računarska oprema bez povezivanja žičnim kablovima

## Slide 19: Opšti model elektrodistrubitivnog sistema

## Slide 20: PLC-1
Prenos poruka elektroenergetskim vodovima (Power Line Communications - PLC) se odnosi na tehnologije, opremu, aplikacije i servise koji koriste provodnike čija je osnovna namena distribucija električne energije.
Umesto naziva PLC, često se koristi i PLT (Power Line Telecommunications) ili BPL (Broadbend over Power Lines), koji naznačava mogućnost ove tehnologije da obezbedi širokopojasne servise.
Prva tehnika koja je koristila (EEV) za prenos informacija imala je naziv kontrola talasnosti, i koristila se samo za prenos kontrolnih poruka. Tehniku je karakterisalo korišćenje niskih frekvencija (500-900 Hz), mali protok podataka i velika snaga predajnika (često veličine i nekoliko desetina kW). Sistem je obezbeđivao komunikaciju u jednom smeru, a koristio se za daljinsko upravljanje osvetljenjem kao i za kontrolu opterećenja elektroenergetske mreže.
Sredinom osamdesetih godina prošlog veka sprovedni su testovi koji su ispitivali karakteristike električne mreže kao sredine za prenos podataka na višim frekvencijama (5-500 KHz). Vršena su merenja kojima se određivao odnos signal-šum i slabljenje signala pri njegovom prostiranju po EEV. Bidirekciona komunikacija je omogućena kasnih osamdesetih i ranih devedesetih godina prošlog veka. Glavna razlika između tadašnjih i današnjih sistema je u daleko većim frekvencijama koje se koriste za prenos danas, kao i značajnoj redukciji nivoa snage signala.
Na slici 1. prikazana je opšta šema elektroenergetskog sistema. Na slici su naznačene glavni delovi sistema, a posebno je istaknuta niskonaponska mreža.

## Slide 21: PLC-2
Vodovi za prenos električne energije dobijaju funkciju i telekomunikacione mreže superpozicijom telekomunikacionih signala male energije i električnih signala koji nose veliku energiju.
U cilju obezbeđivanja nezavisnog rada ova dva sistema na istoj sredini za prenos, opseg frekvencija koji se koristi za telekomunikacione signale je daleko iznad frekvencije električnog signala kojim se prenosi električna energija.
Za uskopojasne PLC aplikacije opseg frekvencija je od 3 do 148.5 KHz, a za širokopojasne od 1 do 30 MHz.
Koristeći se pristupnim PLC („access PLC“) na nisko-naponskom nivou i unutarkućnim PLC („in-home PLC“) mrežama može se obezbediti širok spektar uskopojasnih (protoka nekoliko Kb/s) i širokopojasnih servisa (protoka nekoliko desetina ili čak stotina Mb/s).
Uskopojasne aplikacije uključuju kontrolu i automatizaciju kuća, automatsko čitanje mernih uređaja, kontrolu kućnih uređaja, daljinsko upravljanje itd.
Kod pristupnih PLC mreža na nisko-naponskom nivou obezbeđuju se širokopojasni servisi, kao što su pristup internetu i telefonija, a kod unutarkućnih zajedničko korišćenje jednog internet priključka od strane više uređaja, raspodela računarskih resursa i distribucija AV (Audio-Video) signala unutar cele kuće. Inače, sintagma „pristupne PLC mreže“ se odnosi na obezbeđivanje širokopojasnih servisa korisniku korišćenjem spoljne električne mreže, dok se sintagma „unutarkućne PLC mreže“ odnosi na aplikacije koje PLC obezbeđuje unutar kuće.

## Slide 22: Primer moguće topologije na nisko-naponskom mrežnom nivou.

## Slide 23: Tipična realizacija PLC mreže za pristup i lokalne PLC mreže