## Slide 1: КОМУТАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ
У најједноставнијем облику комуникације се обављају између два уређаја која су директно повезана неком врстом тачка-тачка средине за пренос. Обично је непрактично за два уређаја да буду директно повезана тачка - тачка. Разлози су следећи:
уређај је веома далеко. Било би превише скупо, на пример, доделити посебну линију између уређаја стотинама километара удаљених један од другог,
постоји више уређаја и сваки од њих може да захтева везу са другима у различитим тренуцима времена. Пример су сви телефони или рачунари у свету, или некој организацији.

## Slide 2: Повезивање свако-са-сваким

## Slide 3: Повезивање преко комуникационе мреже

## Slide 4: Типови мрежа који су у употреби
1. Комуникационе мреже са комутацијом
мреже са комутацијом канала,
мреже са комутацијом порука,
мреже са комутацијом пакета,
2. Широкодифузне комуникационe мрежe
(један ка свима)
радио мреже,
сателитске мреже,
локалнe рачунарске мрежe.

## Slide 5: Мрежа са комутацијом (1)

## Slide 6: Мрежа са комутацијом (2)
Поједини чворови повезани су само са другим чворовима. Њихов задатак је да интерно (унутар мреже) усмеравају (комутирају) сигнале. Други чворови имају прикључену једну (или више) станица. Поред комутирајућих функција, такви чворови прихватају и прослеђују сигнале од и ка прикљученим станицама;
Веза чвор - станица се најчешће реализују системом тачка-тачка. Чвор-чвор везе су обично мултиплексиране везе које користе технике фреквенцијског мултиплекса – FDM или временског мултиплекса - TDM. За чворове који су удаљени мултиплексирање значјано смањује цену преноса, у поређењу са везом искључиво посвећеној сваком пару станица;
Топологија мрежних чворова може да буде потпуно повезана или делимично повезана. Ово друго је уобичајено за велике мреже. У ствари, увек је пожељно имати више од једног могућег пута кроз мрежу за сваки пар станица. Ово обезбеђује поузданост мреже;

## Slide 7: Широкодифузне мреже (1)

## Slide 8: Широкодифузне мреже (2)
Код комуникационе мреже један ка свима, имеђу крајњих станица не постоји комутациони чвор. Свака станица је прикључена за предајник/пријемник који комуницира преко средине за пренос коју заједнички користи са осталим станицама.
Сигнал који пошаље било која станица прослеђује се тако да све станице могу да га приме.
Једноставан пример је радио систем, у коме се слушаоци подешавају на исти канал (учестаност) тако да могу да комуницирају.

## Slide 9: Комутација канала
Комутација канала (линија) подразумева да постоји комуникациони пут додељен само тим станицама. Пут је повезана секвенца комуникационих веза између чворова. На сваком чвору физичком канал је додељен тој вези. Уобичајени пример мреже са комутацијом канала је телефонска мрежа. Комуникација у систему са комутацијом канала подразумева три фазе
1 Фаза успоставе везе
Сигнализација
Капацитет канала мора бити резервисан између пара чворова на том путу, и сваки чвор мора да има
расположиве интерне комутационе капацитете за вођење захтеване везе. Комутатор мора да има
способност да овим управља.
2 Фаза преноса сигнала
размена порука
3 Фаза раскидања везе
  активношћу једне од две станице.
Комутација канала је релативно неефикасна. Каналски капацитет је додељен за време трајања везе, без обзира да ли се поруке преносе. За говорну везу искоришћеност може да буде релативно висока, али још увек не достиже 100%. За рачунарске комуникације капацитет може да буде неискоришћен велики део трајања везе. У ствари, једном када се веза успостави мрежа је практично транспарентна за корисника. Поруке се шаљу фиксном брзином без кашњења, осим пропагационог (услед простирања) преко трансмисионих веза (линкова). Кашњење у чворовима је практично занемарљиво.

## Slide 10: Комутација порука (1)
Комутација канала је приступ који одговара системима у којима је размена података везана за релативно континуалан проток података, као што су говор (телефон) и неки типови сензорских и телеметријских улаза. У ствари, комутација канала има два значајна ограничења:
обе станице морају бити на располагању у исто време за размену података,
ресурси кроз мрежу морају бити слободни и искључиво додељени двема станицама.
Други приступ, који генерално одговара дигиталном преносу података, је размена логичких јединица које се називају поруке. Примери порука су телеграми, електронска пошта, рачунарски програми, трансакције са упитом и одговором.
Са комутацијом порука није неопходно успоставити додељени пут између станица. Станица која шаље поруку додаје адресу одредишта поруци. Порука се затим прослеђује кроз мрежу од чвора до чвора. У сваком чвору цела порука се прими, смести на кратко и затим шаље ка следећем чвору. На слици 2.6 илустрован је пример слања 3 поруке. Чвор сваку порука независно анализира и може (као што је на слици 2.6 приказано) свака од њих да се шаље различитим путањама. Овај систем назива се систем „ускладишти и проследи[1]”. У неким случајевима, чвор за који је станица прикључена, или централни чвор, прави такође и сталну копију поруке (извештај).
[1]Store and Forward

## Slide 11: Комутација порука (2)

## Slide 12: Комутација порука (3)
ефикасност линије је већа пошто у датом тренутку канал чвор - чвор може делити више порука. За исту количину саобраћаја, потребни су мањи капацитети преносних канала
није неопходна истовремена расположивост и предајника и пријемника. Мрежа може да чува (ускладишти) податке,
када је саобрaћај повећан мрежа са комутацијм канала блокира неке позиве, тј. мрежа одбијa да их прими. Код система са комутацијом порука поруке се и даље примају, али прослеђивање касни,
систем са комутацијом порука може да шаље једну поруку ка многим одредиштима. Праве се дупликати поруке и свака се шаље ка једном од захтеваних одредишта. Ово се не може лако постићи системом са комутацијом канала,
могуће је обезбедити приоритет порука. Тако, уколико чвор има већи број порука које чекају у реду за пренос, чвор може прво да шаље поруку са вишим приоритетом. Ове поруке ће стизати са мањим кашњењем него поруке са мањим приоритетом,
контрола грешке и опоравак од грешке може бити уграђена у мрежу. Поруке могу бити нумерисане и ископиране за касније, уколико оригинална не успе да стигне до одредишта,
порука која се шаље ка станици која није у раду може се поново послати ка некој другој станици или задржати до даљњег,
мрежа са комутацијом порука може обезбеди конверзију кôда и брзине. Две станице са различитим брзинама могу бити међусобно повезане. Мрежа са комутацијом порука може лако да конвертује формат (нпр. из ASCII формата у EDCIDIC формат).
Основни недостатак мреже са комутацијом порука је да није погодна за саобраћај у реалном времену. Кашњење кроз мрежу може да буде релативно дугачко и има велике варијације.

## Slide 13: Комутација пакета (1)
Са становишта станице поруке изнад одређене величине морају да се деле у мање јединице (пакете) и затим шаљу једна по једна ка чворовима.
Постоје два начина преноса пакета : датаграм и виртуелно коло.
Датаграм је пренос где се сваки пакет се третира независно, као што се и свака порука третира независно у мрежи са комутацијом порука.
Пренос виртуелним колом је поступак где се успоставља веза (логичка ) пре него што се било који пакет података пошаље.
Станица која има једну или више порука да пошаље другој станици прво шаље чвору на који је повезана пакет „позив за успоставом везе” захтевајући успоставу везе са другом станицом.
Чвор одлучује како ће да усмери (рутира) позив за успоставом везе (и све остале податке који ће се преносити у тој вези)
Уколико је друга станица спремнa да прихвати везу, шаље пакет „позив је прихваћен” назад ка чвору на који је она прикључена. Тај пакет се шаље натраг преко истих чворова преко којих је позив стигао до прве станице. Од тог тренутка прва и друга станица могу да размењују податке преко логичке везе или тзв. виртуелног кола које је успостављено.

## Slide 14: Комутација пакета (2)

## Slide 15: Поређење техника комутација

## Slide 16: Lokalne računarske mreže (1)
Linijska struktura
(Intelligent Electronic Devices - IED)

## Slide 17: Lokalne računarske mreže (2)
Struktura stabla i struktura prstena
(Intelligent Electronic Devices - IED)

## Slide 18: Hibridne arhitekture
(Intelligent Electronic Devices - IED)